Основные сведения из геологии. Минералы разрешено определять по цвету, блеску, излому, твердости, запаху и т.д. Минералы. Минералами называются все элементы и их химические соединения, встречающиеся в земной коре в виде тел, отличающихся однородностью состава, строения и свойств. Для бурения максимальное значение имеет твердость. Горные породы. Минералы в земной коре, перед редкими исключениями, не встречаются отдельно. Значительнейшее распространение имеют кварцевые пески. Обычно они собраны в команды или узлы, называемые горными породами. Горные породы по происхождению разделяются на изверженные, осадочные и метаморфические. Бурение на воду производят преимущественно в осадочных и метаморфических породах и много реже в изверженных. Осадочные породы по происхождению разделяются на обломочные, образовавшиеся из обломков других пород, химические, образовавшиеся в итоге выпадения осадков из воды или из других растворов (эти породы бывают кремнистые, карбонатные и железистые), и органогенные, образовавшиеся из скопления остатков животных и растений (к ним относятся известняки, доломиты, угли и т.п.). Валуны, галечник, щебень а так же иные крупные окатанные и угловатые обломки горных пород образовались в итоге разрушения разнообразных изверженных и метаморфических пород и последующей обработки их ледниками и морскими водами. Пески являются продукт дальнейшего разрушения более крупных обломочных пород. По примесям других разрушенных минералов выделяют пески слюдистые, магнетитовые, железистые и так далее. Суглинки (песчаные глины) и супеси (глинистые пески) - такое переходные горные породы от глин к пескам; по своему составу они представляют различные соотношения смеси песчаных и глинистых частиц. Названья "суглинок" и "супесь" применяются исключительно для пород четвертичного возраста. Для пород дочетвертичного возраста, аналогичных по составу суглинку и супеси, соответственно применяются названия "песчанистая глина" и "глинистый песок". Глины могут образовываться в итоге сноса мельчайшего ила, который речки несут в типе мути и который потом отлагается в спокойной воде. Химический состав глин разнообразен. Различают, исключая того, глины, образовавшиеся в итоге действия ледника, и представляющие собой конечный продукт разрушения гранита в ходе выветривания (каолины и огнеупорные глины Украинского кристаллического массива). Исключая каолина (кремниевых соединений глинозема), в состав глин входят мельчайшая кварцевая мука, железистые соединения, известь, доломит, время от времени гипс а так же иные вещества. При оборудовании водоприемной части скважины нужно помнить объем частиц породы, в которой намечается установить фильтр, и количественное соотношение этих частиц между собой. Классификация горных пород по буримости. Все горные породы независимо от их происхождения обладают определенной сопротивляемостью разрушению буровым инструментом. Такая сопротивляемость, слагающих породу, от прочности цементирующего вещества, от твердости минеральных частиц, называемая степенью буримости, хрупкости, находится в зависимости от многих факторов, их крупности, например, влагоемкости породы, вязкости и монолитности ее и т.д., иными словами, строения, от состава, состояния и свойств породы, и от типа и способа бурения. Основные сведения из гидрогеологии. Водопроницаемые и водоупорные горные породы, водоносные горизонты. Водопроницаемы и обычно также водоносны горные породы, хорошо пропускающие (фильтрующие) воду: крупнозернистые пески, гравий, галечники, щебень, валуны, сильнотрещиноватые скальные породы и т.п., т.е. породы, в которых имеется достаточное число крупных пустот ля проникновения и передвижения воды. Водоупорными горными породами являются плотные тяжелые глины, плотные суглинки, и различные изверженные и метаморфические породы, если они не трещиноваты. Если изверженные и метаморфические породы трещиноваты, то они становятся водопроницаемыми. Формы и типы залегания отдельных уровней горных пород и их свит вполне разнообразны. Пласты и уровни водопроницаемых и водоупорных пород обычно чередуются. Нередко различно наклоненные или изогнутые уровни водопроницаемых пород выходят на земную покрытие. Тут воды речек и атмосферные осадки, соприкасаясь с ними, просачиваются вглубь, причем наиболее благоприятны для такого песчаные, гравийные, галечниковые слои или уровни трещиноватых горных пород - известняков, сланцев, песчаников и т.п. Типы грунтовых вод. По условиям залегания и питания водоносных горизонтов различают следующие подземные воды: верховодки, грунтовые воды со свободной поверхностью, безнапорные межпластовые, артезианские (напорные). Исключая того, по условиям продвижения в водоносных уровнях различают подземные воды, циркулирующие в рыхлых (песчаных, гравийных и галечниковых) слоях а так же в трещиноватых скальных породах. Водоносные горизонты часто залегают на водоупорных ила так же вполне слабопроницаемых для воды горных породах. Подошвой водоносного горизонта называются горные породы, подстилающие водоносный горизонт, и, в конкретном случае, их верхняя покрытие. Обычно она бывает водоупорной. В верхних частях земной коры преобладают подземные влагчто в песках и прочих рыхлых породах. Водоносным горизонтом называется пласт водопроницаемой породы, заполненный (насыщенный) водой, и способный отдавать ее. Территории распространения водоносных горизонтов что водоносных пород обычно совпадают. Территории питания совпадают с кресламчто выхода на дневную покрытие пород, слагающих водоносный горизонт, и с участками, где эти породы не перекрыты водоупорными толщамчто важной мощности. Водопроницаемость рыхлых (обломочных) пород находится в зависимости от их гранулометрического состава и, в конкретном случае, от содержания мелких пылеватых и глинистых частиц. Для определения содержания в водоносной породе частиц отличного объема необходим анализ ее гранулометрического состава. В полном соответствии с полученными данными подбирают объем частиц песчано-гравийной засыпки, определяют шаг намотки проволоки, выбирают комната сетки для фильтра и т.п. Верховодкой называют подземные воды, которые находятся на незначительной глубине (2-3 м) над водоупорными прослоями имеющими маленькое распространение на площадях. В креслах, стекая в нижележащий, где водоупорные прослои кончаются, верховодка также исчезает, более сильный водоносный горизонт. В засушливые моменты и зимой верховодка обычно исчезает. Запасы верховодки незначительны и непостоянны и зависят от числа выпадающих осадков. Для водоснабжения верховодку не используют, она легко загрязняется с поверхности земли. Поэтому при бурении скважин для водоснабжения верховодку надо тщательно изолировать обсадными трубами, чтобы избежать загрязнения размещенного ниже водоносного горизонта. Горизонты подземных вод со свободной поверхностью залегают на ближайшем от поверхности земли водоупорном уровне. Содержащие их водоносные уровни сложены рыхлыми зернистыми или скальными трещиноватыми породами. Они могут легко загрязняться стоком из выгребных ям, животноводческих ферм и т.п. Подземные воды такого вида могут питаться перед счет инфильтрации (просачивания) в глубину по всей территории распространения водоносного горизонта. Поэтому при примененьи таких подземных вод для водоснабжения нужно обеспечить надежную санитарную проверку и охрану участка водозабора. Грунтовые безнапорные межпластовые воды соединяются с поверхностью земли водопроницаемыми уровнями лишь на отдельных участках своего распространения; на всей остальной территории они хорошо защищены от загрязнения с поверхности верхним водоупорным уровнем. При вскрытии вод высота их в скважинах устанавливается либо сильно мало выше водоупорной кровли водоносного слоя, либо на границе верхнего водоупора и водоносного уровня. Артезианские водоносные горизонты также залегают между двумя водоупорными уровнями и надежно защищены от поверхностного загрязнения. При вскрытии скважиной высота артезианской воды часто устанавливается много выше водоупорной кровли водоносного горизонта, а время от времени артезианская вода сама изливается из скважины (фонтанирует). В отличие от подземных вод они всегда имеют отдаленную область питания - за немного миль и только перед десятки и сотни километров. На тех участках, где артезианские воды получают питание, они приобретают характер или грунтовых со свободной поверхностью, или межпластовых подземных вод. Слой подземных вод устанавливается в скважине на той глубине, на которой они тогда были вскрыты. Если среди водоносного уровня имеются водоупорные уровни в типе линз, то после проходки их в скважине может наблюдаться здешний, обычно маленький напор. Подземные воды, циркулирующие в водоносных породах и расположенные между двумя водоупорными уровнями, бывают безнапорными или же обладают определенным напором. В последнем варианте они называются артезианскими. Подземные воды всех перечисленных типов могут циркулировать в пустотах рыхлых зернистых или в трещинах скальных пород. Продвижение влаги в водоносном горизонте, или так называемая фильтрация, происходит по порам и мелким трещинам горных пород. В последнем варианте подземные воды, относящиеся к любому из перечисленных типов, получают вспомогательное наименованье трещинных. Продвижение грунтовых вод. Отдельные струи движутся равномерно, без разрыва сплошного потока, с небольшими скоростями параллельно одна другой. Отклонения от закона ламинарного продвижения происходят при действительной скорости движения подземной воды свыше 1000 м/сутки, что наблюдается только карстовых районах а так же в породах, имеющих большие трещины. Буровые скважины являются цилиндрические горные выработки, имеющие максимальную глубину (до 5 км и более) и сравнительно маленький диаметр. Продвижение воды переходит в вихреобразное или турбулентное, при котором струи воды уже не движутся параллельно. ВИДЫ СКВАЖИН. Глубина буровых скважин на воду составляет от 10 до 1000 м и больше; наиболее всегда распространены скважины глубиной 100-150 м, реже - 200-300 м. Только в некоторых, сравнительно небольших районах страны глубина скважин на воду достигает 800-1000 м. Это продвижение подземной воды преобладает в природных условиях и называется ламинарным. Закон ламинарного продвижения формулируется следующим образом. Потребление (или количество) воды, фильтрующейся через определенную размер (поперечное сечение) горной породы, пропорционален такою территории, напору и назад пропорционален длине пути фильтрации на данном участке потока. Скважины, вскрывающие пласты, содержащие подземные воды, имеют значительно преимуществ за другимчто водозаборными зданиями, что в связи с таким бурение их носит массовый характер. Для добыччто воды бурят одиночные скважины или команды скважин. В районах с хорошо изученными гидрогеологическими условиями на участках, перспективных в отношении числа и качества грунтовых вод для проектируемого группового водоразбора, бывает целесообразно без предварительной разведки стартовать сразу эксплуатационную разведку скважинами максимального диаметра. Поэтому все водозаборы грунтовых вод делятся на групповые и одиночные. Групповые подземные водозаборы состоят из нескольких одновременно работающих скважин, расположенных на этом расстоянии, при котором они взаимодействуют или могут взаимодействовать в определенных условиях режима эксплуатации. Одиночные подземные водозаборы представляют единичные скважины и команды скважин, которые находятся вне зоны возможного взаимодействия или расположены хоть и на близком расстоянии одна от другой, но работают в различное время и следовательно не взаимодействуют (поочередно действует только одна скважина, а остальные - резервные). На участках крупных водозаборов в малоизученных районах нужно проводить разведочное бурение и опытные работы. После того как эти скважины выполнят собственное предназначение - разведку и опробование водоносного горизонта, их оборудуют эксплуатационными водоподъемниками и превращают в источники основного водоснабжения. Одиночные скважины на воду бурят, часто, без предварительной разведки. Следовательно, такое своеобразная и ответственная работа, потому что разведка и исследование в этом варианте должны сочетаться с созданьем эксплуатационного инженерного здания. Разведочно-эксплуатационной называется скважина, конструкция которой, включая водоприемную часть, рассчитана на оборудование водоприемником проектной производительности. При положительных результатах опробования эти скважины передают в основную эксплуатацию. Эксплуатационные скважины на нефть бурят на детально разведанных месторождениях, четко оконтуренных и опробованных. При таком соблюдается строгое соответствие проекту, время от времени даже типовому для данного месторождения. В результате скважина оказывается дефектной. Недооценка, а время от времени непонимание различия между эксплуатационным бурением на нефть и эксплуатационным бурением на воду нередко приводят к формальному механическому следованию запроектированной конструкции скважины без учета вскрываемого разреза и к изоляции необходимого водоносного горизонта. Во избежание такого при так называемом эксплуатационном бурении на воду нужно вести инициативную разведку и опробование вскрываемых водоносных горизонтов, особо в малоизученных районах. Разведочной называется скважина облегченной конструкции и сравнительно маленького диаметра, оборудованная временным фильтром и предназначенная для вскрытия и предварительного опробования водоносного горизонта. Разведочные скважины обычно бурят с этим расчетом, чтобы при желании разрешено было извлечь обсадные трубы и фильтр. Эксплуатационной может считаться скважина только после передачи ее в использование. Поэтому одиночные скважины на воду, которые бурят без предварительной разведки точки заложения, должны оказаться часто разведочно-эксплуатационными. Такое наименование не обязано присваиваться скважине при создании, потому что даже в районах с хорошо изученными, однако не разведанными детально на данном конкретном участке геолого-гидрогеологическими условиями часто встречаются значительные отклонения от проекта. В проектную конструкцию вполне каждой скважины приходится вносить колебания в ходе ее бурения, опробования и оборудования. В таком заключается принципиальное отличие предназначения и проблем разведочно-эксплуатационного бурения на воду от эксплуатационного бурения, например, нефтяных скважин. Оценка качества воды для целей водоснабжения. Требования к химическому и бактериальному составу воды. Согласно ГОСТ 2761-57, источник (подземные воды) может оказаться использован для хозяйственно-питьевого водоснабжения, если качество воды соответствует следующим требованиям. 350. Совместная жесткость, не больше, мг-экв/л. 7. Среднее число кишечных палочек в 1л воды, не больше:. Для источников, намечаемых к применению только. Наименованье. Параметр. Содержание сухого остатка, не больше, мг/л. 1000. Содержание сульфатов, не больше, мг/л. 500. 1000. Для источников, намечаемых к примененью с полной очисткой. и вместе с хлорированием воды. 1000. Запах и привкус при темп. 20 С не больше, баллы. 3. Суммарное содержание железа в воде подземных источников не обязано превышать 1мг/л. Согласно ГОСТ 2874-54, качество воды, подаваемой потребителям, должно постоянно удовлетворять следующим требованиям. Название. Параметр. Запах и привкус при темп. 20 С не больше, баллы. 2. Цветность по шкале не больше, град. Прозрачность по шрифту не меньше, см. 30. Совместная жесткость не больше, мг-экв/л. 7. Цинка. 5,0. Совместное количество бактерий в 1 мл не больше. 100. Число кишечных палочек в 1л воды не больше. 3. Свинца. 0,1. Мышьяка. 0,05. Фтора. 1,5. Меди. 300. Исключая того, качество воды водопроводов, имеющих устройство для ее обработки, должно соответствовать следующим требованиям. Наименованье. Параметр. Мутность по мутномеру при осветлении воды не больше, мг/л. 2,0. Содержание железа суммарное при обезжелезивании воды, мг/л. Активная реакция (pH) при осветлении или умягчении воды. 6,5-9,5. Для всесторонней характеристики химического состава воды ее подвергают сокращенным и полным анализам, перечень необходимых определений для которых предусмотрен "Инструкцией по использованию классификации эксплуатационных запасов подземных вод".